## Slide 1
Бесшовная миграция серверной фермы из 3-tier сети в Clos-сеть на базе EVPN\VXLAN
Дизайн сетей ЦОД

## Slide 2: Меня хорошо видно & слышно?

## Slide 3: Защита проекта Тема: Бесшовная миграция серверной фермы из 3-tier сети в Clos-сеть на базе EVPN/VXLAN
Дмитрий Грудачев
Сетевой инженер. В ИТ и сетях 20++ лет.
Карьера: Банк, SP, Enterprise – основная часть. Основной предыдущий опыт – КСПД/ЛВС на оборудовании Cisco.
На данный момент: сетевой инженер в системном интеграторе

## Slide 4: План защиты
Цель и задачи проекта
Какие технологии использовались
Что получилось
Выводы
Вопросы и рекомендации

## Slide 5
Цель и задачи проекта
Цель проекта: разработать и реализовать сетевую фабрику на базе топологии CLOS (SPINE-LEAF) с использованием технологий VXLAN/EVPN. Реализовать интеграцию с действующей 3-Tier сетью для бесшовной миграции серверной фермы на новую инфраструктуру

## Slide 6
1. | Определение и описание общей архитектуры проекта. Выбор используемых технологий и протоколов, принципов взаимодействия компонентов и т.п.
2. | Разработка сетевых схем фабрики, сетевого стыка с действующей 3-tier сетью. Определение необходимых физических и логических сущностей (интерфейсы, VLAN, VRF, AS и.т.п.), их типа и количества, системы именования и идентификации
3. | Распределение пространства IP адресов для создаваемой сетевой фабрики, имен и идентификаторов всех создаваемых сущностей
4. | Моделирование разработанной системы на лабораторном стенде. Проверки корректности работы всех компонентов системы и полученного результата на соответствие цели проекта
5. | Документирование всех разработанных материалов по проекту – схемы, настройки, описания
6. | Выводы по результатам работы
Задачи проекта

## Slide 7: Какие технологии использовались
1. | VLAN, VRF-Lite, VRF leaking
2. | IS-IS, iBGP, eBGP
3. | L2/L3 VXLAN/EVPN, Bridged overlay, Symmetric IRB, Anycast gateway
4. | ESI LAG, LACP EtherChannel

## Slide 8: Что получилось
1. | Топология CLOS для построения сетевой фабрики модернизированного ДЦ
2. | Протокол IS-IS для построения сети Underlay
3. | Протокол iBGP для построения VXLAN/EVPN Overlay
4. | Протокол eBGP для взаимодействия создаваемой сетевой фабрики ДЦ с существующей 3-Tier сетью
5. | Технология VRF-Lite для организации взаимодействия между тенантами и контроля трафика на ядре сети. VRF leaking выполняется на ядре 3-Tier сети
6. | Технология ESI LAG для организации отказоустойчивых подключений конечных хостов

## Slide 9: Моделирование на стенде
1. | Для экономии ресурсов модель упрощена
2. | На модели реализованы все используемые технологии

## Slide 10: Результаты моделирования
Общая информация о VXLAN

## Slide 11: Результаты моделирования
Общая информация о EVPN

## Slide 12: Результаты моделирования
Таблицы маршрутизации

## Slide 13: Результаты моделирования
Доступность с хоста, находящегося внутри фабрики, хостов в своей же подсети внутри и вне фабрики (в существующей 3-Tier сети)
Доступность с хоста, находящегося внутри фабрики, хостов в другой подсети внутри и вне фабрики (в существующей 3-Tier сети)
Взаимодействие полностью осуществляется в L2-домене, растянутом по VXLAN на Bleaf и до ядра сети через L2 trunk
Взаимодействие осуществляется через Anycast GW, маршрутизацию на Bleaf, VRF-Lite и VRF leaking на ядре сети

## Slide 14: Результаты моделирования
ESI LAG. Маршруты 1 и 4 типов

## Slide 15: Выводы
1. | Цель проекта достигнута – разработана и смоделирована модернизированная сеть ДЦ на основе топологии CLOS и технологий VXLAN/EVPN. Реализовано отказоустойчивое all-active подключение конечных хостов. Обеспечена полная сетевая связность с действующей 3-Tier сетью, позволяющая осуществлять любые миграции виртуальных машин между действующей и новой инфраструктурой без прерывания сервисов
2. | Легко было построить underlay. Далее сложность возрастала в соответствии с треком курса: VXLAN -> EVPN -> VXLAN routing
3. | Работа над проектом велась с переменной степенью интенсивности приблизительно три недели
4. | Полезность проекта и курса оцениваю однозначно на 10 ! Абсолютно все изученные темы являются актуальными, интересными и имеют практическое применение при проектировании и эксплуатации современных ДЦ. Практически весь материал курса является для меня новым
5. | На ближайшее будущее планирую закреплять полученные знания на практике – в работе над проектами на текущем месте работы

## Slide 16
Вопросы и рекомендации
если есть вопросы
если вопросов нет
+
–

## Slide 17: Спасибо за внимание!